## Slide 1: Brukerguide for Cricut Maker og Cricut Design Spae

## Slide 2: Forord
I denne guiden skal du lære og bruke Cricut Maker og den medfølgende programvaren Cricut Design Space. Cricut Maker er en vinyl-kutter som lar deg skjære ut figurer og tekst som kan trykkes på flater eller tekstil. Denne guiden vil fokusere på hvordan vi tar et bilde og tekst, og skjærer ut konturer i Cricut maker. Denne guiden tar for seg fremgangsmåten til vinyl til bruk på flater og til tekstil. Programvaren Cricut Design Space ligger ferdig installert på noen av Folkeverkstedets datamaskiner.

## Slide 3: HMS
  Cricut Maker er en forholdsvis lett og trygg maskin å bruke. Det er likevel slik at Cricut Maker er en maskin med bevegelige mekaniske komponenter hvor det sitter et veldig skarpt knivblad på tuppen. For å unngå kutt og klemskader er det derfor viktig at du aldri tar inni maskinen når den er i drift. Maskinelle endringer skal alltid gjøres i samsvar med ansatte ved Folkeverkstedet. Fremmedlegemer skal ikke ligge i selve kutteområde i maskinen. Ved feil på maskinen skal man melde fra til ansatte i folkeverkstedet.

## Slide 4: Innholdsfortegnelse
Starte et prosjekt
Arbeidsområde
Legge til bilder
Redigering av bilder
  Redigering av bilder del 2
  Redigering av bilder del 3
Justere og skalere
Innstillinger
  Innstillinger for tekstiltrykk
  Innstillinger del 2
Gjøre klar vinyl til flater
  Gjøre klar vinyl til tekstil
  Gjøre klar materialer del 2
Kutting

## Slide 5: Starte et prosjekt
Trykk her for å starte et nytt prosjekt

## Slide 6: Arbeidsområde
Cri cut har en database med masse bilder som kan brukes
Trykk her for å legge til tekst
For å legge til bilder du har lastet ned eller laget selv trykk her.

## Slide 7: Legge til bilder
Trykk her for å laste opp bilder
Når du er ferdig med bildeopplastningen vil du automatisk bli transportert tilbake hit. Velg bilde under recently upload og trykk «Insert image»

## Slide 8: Redigering av bilder
Her må du velge kvaliteten på bilde du skal ha. Her er det bare å prøve seg fram. Når du er klar for neste steg trykk «Continue» nederst til høyre

## Slide 9: Redigering av bilder del 2
Ved å bruke funksjonene som pilen peker på kan du markere områder som blir fjernet på bilde. D

## Slide 10: Redigering av bilder del 3
Når du er klar så trykker du på bilde som tilhører «Save as a Cut Image»
Når du er fornøyd trykk «save» for å lagre bilde.

## Slide 11: Justere og skalere
Når vi skal skjære ut en kontur er det viktig at vi har på linjetype «cut» . Her er det også mange andre funksjoner du kan bruke til å justere eller skalere figurene dine.
Når du er klar til å kutte, trykk på «make it»
Skalere
Rotere

## Slide 12: Innstillinger
Her må du flytte figurene rundt på kuttematten slik at det samsvarer med hvor du skal kutte på den virkelige. Matten skal skal være i størrelse 12″ x 12″. Skal du trykke på tekstil se neste side før du går videre.

## Slide 13: Innstillinger for tekstiltrykk
Når du skal trykke på tekstil er det viktig at du aktiverer «Mirror». Hvis ikke blir vinylen speilvendt når den er festet på tekstil

## Slide 14: Innstillinger Del 2
Siste steg før du kan kutte er å sette materialet til vinyl. Filen sendes til maskinen automatisk. De neste stegene viser deg hvordan du bruker maskinen.

## Slide 15: Gjøre klar vinyl til flater
Vinyl du skal ha bruke på flater skal klistres fast på de blå kuttemattene med papirsiden ned.

## Slide 16: Gjøre klar vinyl til tekstil
Vinyl du skal ha bruke på tekstil skal klistres fast på de blå kuttemattene med den blanke siden ned.

## Slide 17: Gjøre klar materialer Del 2
Før forsiktig kuttematten med vinylen inn i maskinen gjennom klammene som pilen peker på.
Trykk så på knappen med pilene for at maskinen fører kuttematten inn i kammeret. Husk at når du skal ta kuttematten ut igjen av maskinen, så bruker vi samme knapp for å reversere prosessen.

## Slide 18: Kutting
Når alt er klart så trykker du på start-knappen og venter til kuttingen er over.